## Slide 1: electronică Digitală
Curs 1
Ș.l. dr. ing. Daniela Stănescu

## Slide 2
  DE CE → ”Electronică digitală” ?
    stă la baza funcționării calculatoarelor și a tehnologiei moderne:
      permite procesarea rapidă, fiabilă și ușor de programat a informației.
  Informația → reprezentată și procesată sub formă de semnale digitale:
    “0” logic și “1” logic.
  Calculator → combinație complexă de circuite digitale :
    porți logice, registre, memorii, procesoare:
      prelucrează semnale digitale conform unor reguli bine stabilite.
Electronică Digitală

## Slide 3
Pentru a înțelege cum funcționează un calculator:
  nu este suficient → asociere doar la nivel abstract → „procesează informația”:
    Necesar studiu → cum funcționează circuitele digitale dintr-un calculator.
Electronică Digitală
    Electronica digitală:
    nu explică doar → de ce calculatoarele pot procesa rapid și fiabil informația, ci și :
      cum sunt ele construite din circuite digitale care trebuie studiate pas cu pas.
Observaţie:

## Slide 4
Electronică Digitală
Cursul va începe cu prezentarea unor elemente aparent simple:
  Dar nu pentru că electronica este simplă:
    Ci pentru că sistemele complexe se construiesc pas cu pas:
      pornind de la elemente simple și fundamentale.
Exemplu :
  Circuitele RC trece-jos și trece-sus → formate din o rezistență și un condensator :
Întrebare:
  prelucrarea semnalelor,
  în alimentarea circuitelor și în multe sisteme electronice reale.
    De ce să intereseze circuite formate din rezistențe și condensatoare?
      Pentru că ele ajută să se înțeleagă cum se pot:
        filtra, separa sau modela semnale.
Astfel de principii apar în:

## Slide 5
Electronică Digitală
De la circuitele RC → analiza → comportament și rolul diodelor în circuitele digitale
  Diode:
    O diodă nu este doar o componentă pe care trebuie să o cunoaștem ca simbol și caracteristică:
      poate controla sensul curentului ;
      poate fi folosită pentru a construi funcții logice elementare.
Întrebare:
  Cum poate un dispozitiv semiconductor să realizeze o operație logică?
    Pornind de la diodă → se construiesc funcții elementare → ȘI și SAU :
      și se va vedea cum logica digitală devine circuit electronic.

## Slide 6
Urmează partea care ne apropie direct de calculatoare:
Tranzistorul:
  componentă electronică fundamentală → se va vedea cum :
    poate fi utilizat ca element de comutație ;
    pornind de la tranzistoare → se pot construi circuite logice.
  Se va urmări construcția unor porți logice precum ȘI și SAU cu ajutorul diodelor și rezistențelor :
  Se va vedea cum o funcție logică → scrisă foarte simplu → A și B:
  se poate transforma într-un circuit electronic real → construit din componente.
Electronică Digitală

## Slide 7
Electronică Digitală
Perspectivă:
  procesorul poate fi privit dincolo de ceea ce este vizibil la nivel software:
Un procesor nu este o „cutie magică” în care intră date și iasă rezultate:
  Este o structură complexă de circuite electronice care:
    realizează → la nivel fizic → operații logice foarte precise.
Obiectivul cursului:
  de a înțelege legătura dintre conceptele software și
    mecanismele fizice prin care acestea sunt implementate în hardware.

## Slide 8
Electronică Digitală
Inginer Absolvent UPT – CTI :
  Formare orientată →partea de hardware: circuite digitale, arhitectura sistemelor.
  Înțelege și cunoaște → modul intern de funcționare al calculatorului:
    semnale digitale, logică digitală, electronica digitală de bază.
  Competențe → proiectarea și dezvoltarea sistemelor tehnice moderne.
Concluzie:

## Slide 9
Semnale digitale (“0” logic și “1” logic)
Electronica digitală
Porți logice (ȘI, NU, DA, SAU)
Circuite combinaționale
(sumatoare, multiplexoare, codificatoare, decodificatoare, etc)
Circuite secvențiale
(registre, numărătoare, memorii,
etc)
Unități complexe
(procesoare, memorii RAM, ROM, FPGA, etc)
Calculator complet
Electronică Digitală în calculator - Structură

## Slide 10
Semnale digitale = Mesaje/instrucțiuni/informații → Comunicații
Electronica digitală = Echipa
Porți logice = Muncitorii → Sarcini simple
Circuite combinaționale și Circuite secvențiale = Echipele → Sarcini complexe
Unități complexe (procesor, memoria) = Managerii → Coordonare
Calculator complet = Organizație funcțională
Electronică Digitală în calculator – Analogie Echipă de lucru

## Slide 11
Semnale digitale (“0” logic și “1” logic) = Literele
Electronica digitală = Alfabet
Porți logice (ȘI, NU, DA, SAU) = Reguli de gramatică
Circuite combinaționale = Cuvinte
Circuite secvențiale = Fraze cu memorie
Unități complexe = Capitole
Calculator complet = Cartea întreagă
Electronică Digitală în calculator – Analogie cu Structura unei cărți

## Slide 12
  Electronica digitală → disciplină cu rol aplicativ:
    Constituie o bază pentru proiectarea și înțelegerea sistemelor digitale.
    Scop principal analiza:
      semnalelor digitale,
      dispozitivelor digitale → cât şi a circuitelor digitale care le integrează.
  Importanță studiu disciplină Electronica digitală:
    explică mecanismele prin care funcționează calculatoarele ;
    oferă baza necesară pentru:
      înțelegerea arhitecturii hardware și a dezvoltării sistemelor moderne de calcul.
Electronică Digitală

## Slide 13
Electronică Digitală – curs
  Definire semnale digitale numerice și posibilități de analiză ale acestora:
    atât din punct de vedere teoretic, cât și practic.
  Descriere elemente → conduc la distorsionarea semnalelor numerice
  Modul în care semnalele distorsionate pot fi refăcute astfel încât:
    să poată fi detectate și recunoscute de circuitele digitale numerice.

## Slide 14
Electronică Digitală (ED) – curs
  2. Dispozitive digitale :
  Prezentare;
  Funcţionalitate din punct de vedere numeric;
  Regim de funcţionare:
    modul de alegere al celor mai adecvate regimuri de funcţionare :
      ar putea fi utilizate în generarea unor semnale digitale numerice:
        ce pot satisface parametrii numerici impuşi în circuitele digitale numerice;

## Slide 15
Obiectiv curs:
  Familiarizarea cu noțiunile de bază legate de:
    circuitele integrate digitale.
  Se va urmări:
    însușirea elementelor teoretice prezentate în cadrul cursului:
      să se îmbine într-un mod armonios cu:
        realizarea lucrărilor practice desfăşurate în cadrul laboratorului.
          Importanță: fără circuite integrate digitale nu există calculator!
Electronică Digitală

## Slide 16
Structură curs:
Analiză aspecte legate de proiectarea circuitelor digitale:
  în vederea alegerii circuitelor integrate corespunzătoare.
Prezentarea principalelor tehnologii utilizate în domeniul circuitelor integrate digitale:
  Modalităţi interpretare → frecvenţele la care trebuie să lucreze circuitele digitale;
    consumul maxim de putere admis pentru fiecare circuit în parte.
Condiţiile de lucru → alt factor important ce se va lua în calcul în studiu pentru:
  funcţionare corectă a circuitelor digitale :
    ex. Zgomote/ perturbaţii electromagnetice sau alţi factori externi), etc.
Electronică Digitală

## Slide 17
Structură curs:
Spre final curs → scurtă descriere :
  Clasificarea Circuitelor integrate în familii de Circuite integrate în funcție de:
    parametrii și tehnologiile de fabricație ale circuitelor integrate.
În principiu două tehnologii principale vor fi amintite:
  Tehnologia bipolară cu circuite integrate digitale specifice proiectate:
    DTL (Dioda - Transistor Logic); TTL (Transistor - Transistor Logic);
  Tehnologia unipolară cu circuite integrate digitale specific proiectate:
    MOS (Metal - Oxide Semiconductor);CMOS (Complementary Metal - Oxide Semiconductor)
Electronică Digitală

## Slide 18
  D.p.d.v. didactic prezintă o importanţă semnificativă în ceea ce priveşte:
    dezvoltarea viitoare profesională a fiecărui student în parte în domeniul calculatoarelor.
  Familiarizează studenţii cu aspectele interne ale structurii unui calculator a cărui construcţie:
    se bazează pe circuite digitale numerice cu diferite grade de integrare.
        Prezentare circuite digitale și logice:
            Funcționalitate;
            Modalități de proiectare.
Particularități disciplina “Electronică Digitală”

## Slide 19
  Integrarea pe scară largă şi foarte largă:
    cunoaşte atât modificări tehnologice, cât şi arhitecturale.
  Pe măsură ce dimensiunile dispozitivelor semiconductoare integrate se reduc:
    puterea consumată scade;
    gradul de integrare va creşte semnificativ :
      tendinţa dezvoltării unui calculator într-un cip;
Particularități disciplină “Electronică Digitală ”

## Slide 20
Cunoaşterea atât a tehnologiei actuale, cât şi a eventualelor tehnologii care pot apărea domeniul circuitelor integrate numerice:
    obligatorie pentru un inginer în calculatoare.
Particularități disciplină “Electronică Digitală”
Concluzie:
Cunoştinţele acumulate → frecvent utilizate într-o serie de alte discipline cuprinse în:
  programa şcolară a secţiilor de ” Calculatoare” și “Tehnologia Informaţiei” şi nu numai.
Studiul acestor discipline va conduce la câştigarea unor competenţe:
  ce vor fi de folos studenţilor în viitoarea carieră profesională.

## Slide 21
În mod practic la ora actuală → Electronica digitală → peste tot întâlnită:
  Există în permanenţă interes pentru dezvoltări ulterioare prin:
    îmbunătăţirea tehnologiilor în vederea ridicării performanţelor acestora.
Observaţie:
Electronică Digitală
Conform citatului:
  ” Programele Software vin din Rai atunci când ai în spate un bun Hardware”, Ken Olsen
Remarcă:
Într-un sistem numeric totul se desfăşoară pe echipamente→ hardware.
Recomandare → studenţii de la Calculatoare și Tehnologia Informaţiei:
  În calitate de viitori ingineri → însuşirea în mod echilibrat a cât mai multor informatii legate de tot ce se prezintă în domeniul calculatoarelor!

## Slide 22
Pauza!
Daniela Stănescu

## Slide 23
Calculatorul
Dispozitive electronice:
diode, tranzistoare, rezistențe
Circuite electronice
Generează funcții logice prin asamblare exprimate prin tabele de adevar → aritmetica binară: “1”, “0”
Funcționare corectă atât d.p.d.v. logic cât şi electronic
Electronică Digitală

## Slide 24
Circuitele numerice d.p.d.v. logic au la baza 6 circuite elementare:
NU, DA,
ȘI, ȘI-NU,
SAU, SAU-NU
Condiții diverse de lucru:
variația temperaturilor
variația tensiunilor de alimentare
variația parametrilor componentelor electronice
modul de încărcare
Modificarea nivelelor logice de tensiune
În funcționarea practică:
Circuitele trebuie să răspundă corect d.p.d.v. logic
Electronică Digitală

## Slide 25
25
Circuitele digitale
Natură electronică
Natură logică
Circuite → realizate:
componente electronice :
  asigură o funcționare corectă
Circuite → prezintă funcții cu valori logice:
  DA/NU
  ȘI/SAU
Un circuit numeric funcționează corect dacă:
  realizează corect funcția logică.

## Slide 26
Condiția principală de funcționare a unui circuit digital numeric:
  Funționare corectă d.p.d.v. logic.
Circuitele electronice
Analogice
Numerice
ieftine
fiabile
scumpe
dedicate anumitor aplicații
Electronică Digitală

## Slide 27
Figura1. Impuls ideal
    VH = nivel logic superior
    VT = tensiunea de prag
    VL = nivel logic inferior
  la intrare :
la ieșire → se obţine tot un semnal numeric:
    a cărui răspuns depinde numai de:
Electronica numerică → semnal numeric:
Electronică Digitală

## Slide 28
Figura1. Impuls ideal
Orice circuit numeric → practic un comparator „1” sau „0” :
  faţă de tensiunea de prag, iar răspunsul întotdeauna → de tip semnal de bază:
    un impuls.
Semnalul de la ieşire → reprezintă semnalul de la intrarea unui alt circuit numeric.
Electronică Digitală

## Slide 29
Figura1. Impuls ideal
Fig.1 Impuls ideal
Circuitele numerice:
SEMNAL IDEAL NUMERIC
Principalul semnal numeric:
  tensiune sau curent:
    care prezintă o valoare diferită de 0:
      pe un interval relativ scurt de timp.
Impuls
au un semnal de bază → impuls
comandate de semnale dedicate → semnale numerice
Semnale de bază în Circuitele numerice

## Slide 30
Figura1. Impuls ideal
  Se caracterizează prin trei parametrii principali:
    U - amplitudinea impulsului:
      se exprimă în volţi (V)
    Ti - durata impulsului :
      şi se măsoară în secunde (s, ms, µs, ns)
    T - durata de repetiţie a impulsului:
      se măsoară în secunde(sec)
        T = , unde:
        F = frecvența (Hz, KHz, M Hz, G Hz)
Semnal numeric. Impuls
Fig.1 Impuls ideal

## Slide 31
Figura1. Impuls ideal
Observaţii:
    Parametrilor VL și VH li se atribuie valori binare: “0”; “1”
Semnalul de la intrarea circuitului:
  comparat cu tensiunea de prag VT
    VL VT, VL = (în principiu, dar nu întotdeauna)
    VH VT (întotdeauna)
    VH (depinde de circuit şi de locul unde este utilizat)
Semnal numeric. Impuls
Fig.1 Impuls ideal

## Slide 32
Figura1. Impuls ideal
Observaţii:
    Circuitele digitale numerice → relativ:
Timpul → proprietatea de bază (esenţială)
Se doreşte să se lucreze la frecvenţe cât mai mari a.î.:
  sistemele numerice să poată prelucra în unitatea de timp:
    cât mai multe informaţii.
Timpul → practic reperul care conduce în toate sistemele numerice.
Semnal numeric. Impuls
ieftine
simple

## Slide 33
Figura1. Impuls ideal
    Componentele electronice nu au un comportament ideal:
      în realitate reacționează cu întârziere
Asupra semnalului pot acţiona o multitudine de factori
Impulsul → furnizat de un generator de semnale (ce nu este ideal)
=> din start semnalul pleacă distorsionat
=> fiecare circuit produce distorsiunea proprie.
Aproape niciodată nu se regăsesc semnale ideale!
Semnale digitale numerice

## Slide 34
Parametrii tensiune:
SEMNAL REAL NUMERIC
Semnale numerice. Parametrii.
Impuls
Fig.2 Impuls real
VL = nivel de tensiune inferioară
VH = nivel de tensiune superioară
VT = tensiunea de prag
U = VH –VL →Amplitudine
Parametrii timp:
Ti - durata impulsului
T - durata de repetiţie a impulsului
  T = , unde F = frecvența

## Slide 35
SEMNAL REAL NUMERIC
Impuls
Posibil să apară:
  oscilaţii amortizate:
    Generate de zgomotele exterioare
Supracreştere semnal
Subcreştere semnal
Semnale numerice. Parametrii.

## Slide 36
Orice valoare care este:
  peste zona de prag VT → “1” logic
Interpretare logică a circuitelor numerice:
Orice valoare care este:
  sub zona de prag VT → “0” logic
Fig.2 Impuls real
Indiferent de forma semnalului → totul se compară cu tensiunea de prag VT!
Semnale numerice. Parametrii.

## Slide 37
2 Parametrii de timp numiţi generic:
IMPULS REAL NUMERIC
Fig.2 Impuls real
Fronturi de impuls:
  Ridicător →
  Coborâtor →
Semnale numerice. Parametrii.
În plus față de Impuls ideal există:
tTLH = tr - tranziția de la nivelul logic inferior, la cel superior
tTHL = tc - tranziția de la nivelul logic superior, la cel inferior
Fronturi de tranziţie:

## Slide 38
IMPULS REAL NUMERIC
Fig.2 Impuls real
Semnale numerice. Parametrii.
Regiunea în care tensiunea semnalului:
  nu este clar definită:
    „0” logic sau „1” logic :
      se află între cele două nivele.
Zona de tranziție :
Timpul de parcurgere a zonei de tranziție:
  durata necesară ca semnalul să treacă dintr-o stare logică în alta :
    Ex: „0” logic sau „1” logic .

## Slide 39
Semnale numerice
    Circuitele numerice → trebuie să lucreze la frecvențe cât mai mari pentru a avea:
      calculatoare ce pot efectua cât mai multe operații pe secundă.
IMPULS REAL NUMERIC
Cu cât timpul de tranziție → mai mic, cu atât circuitele:
  răspund mai corect la semnalele digitale de I/O
  pot funcționa la frecvențe mai mari;
  permit proiectare calculatoare mai performante.
Observație :

## Slide 40
Tranziţia este ca un semnal exponenţial:
De unde până unde se defineşte tranziţia ?
  Unde este stabilit H, şi unde este stabilit L?
Zona de tranziţie
Pleacă de la 0V:
  stă un interval mic de timp:
    apoi urcă spre nivelul superior.
Fig.2 Timp de tranziţie

## Slide 41
Timpii de tranziţie se iau în zona cu trecerea cea mai rapidă
VL = 0,1 · (VH ­- VL) = 0,1 · U
VH = 0,9 · (VH ­- VL) = 0,9 · U
Timpul de tranziţie → cuprins între 0,1·U şi 0,9·U
Zona de tranziţie

## Slide 42
Figura1. Impuls ideal
În mod normal nu se lucrează cu un singur impuls, ci cu un tren de impulsuri ce poate ajunge chiar de ordinul miliardelor.
Semnale numerice
Un calculator poate prelucra miliarde de informaţii/ secundă => este de aşteptat ca şi aceste impulsuri să fie distorsionate .
Pentru o imagine de ansamblu se ia în considerare următorul exemplu:

## Slide 43
Se presupune că :
  O poartă comandă multe alte porţi
  Poarta P1 are un impuls ideal aplicat
Legătura între porţi se face cu un cablu (sârmă) → conductor electric → unde electromagnetice → se suprapun peste semnal
Exemplu: Semnale numerice. Parametrii

## Slide 44
Se pot observa în punctele A, B, C, D mici distorsionări (supracreşteri) → numite:
  zgomote electromagnetice
A – supratensiune față de nivelul logic superior
B – subtensiune față de nivelul logic superior
C – subtensiune față de nivelul logic inferior
D – supratensiune față de nivelul logic inferior
Exemplu: Semnale numerice. Parametrii

## Slide 45
Figura1. Impuls ideal
Dacă se vizionează un film la televizor şi apare o furtună:
  imaginea poate fi influenţată (apar mici puncte) sau chiar întreruptă:
Obervaţii:
B, D – apropie Vi de tensiunea de prag VT :
  sunt cele mai periculoase
A, C – sunt mai îndepărtate de VT:
  nu influenţează din punct de vedere logic
  datorită zgomotelor electromagnetice:
    perturbă semnalele.
Semnale numerice

## Slide 46
Figura1. Impuls ideal
Se observă că semnalul de la ieşire:
  întârziat faţă de semnalul de la intrare.
Obervaţii:
Primul impuls de la ieşire, dacă întârzie foarte mult:
  afectează următorul impuls de intrare :
    poate genera o comandă şi o logică greşită.
Este de dorit ca timpul de întârziere ti :
  să fie cât mai mic
Întârzierile influenţează direct asupra frecvenţei de lucru a sistemelor numerice!
Semnale numerice

## Slide 47
Figura1. Impuls ideal
Concluzii:
Timpul → parametrul esenţial în sistemele numerice:
  se doreşte ca timpul de răspuns să fie cât mai mic posibil:
    pentru a se obţine performanţe cât mai bune .
Se remarcă faptul că → aproape tot ce influenţează un sistem numeric:
  timpul.
Semnale numerice

## Slide 48
Pentru analiza comportamentului circuitelor numerice :
  Se definesc în cele ce urmează semnalele simple → cele trei semnale de bază:
  Semnal treaptă
  Semnal liniar variabil
  Semnal exponențial
Semnale de bază în Circuitele numerice

## Slide 49
Expresia matematică în timp:
  , pentru t < 0
  , pentru t ≥ 0
Fig.3 Semnalul treaptă
1. Semnal treaptă :
Semnale elementare de bază

## Slide 50: Semnale elementare de bază
Expresia matematică în timp:
  , pentru t < 0
  , pentru t ≥ 0
Fig.4 Semnalul liniar variabil
2. Semnal liniar variabil :

## Slide 51: Semnale elementare de bază
Expresia matematică în timp:
  , pentru t < 0
  , pentru t ≥ 0
Fig.5 Semnalul exponențial
3. Semnal exponenţial:

## Slide 52: Metode de analiză a circuitelor numerice
1. Metoda integro-diferențială :
  Metodă analitică → determină forma și răspunsul matematic al unui circuit numeric pentru un anumit semnal aplicat la intrare
    Unui circuit → i se asociază fie o ecuație diferențială, fie un anumit timp de integrare.
Problema acestei metode → modul de interpretare al rezultatului.
În general → metodele integro-diferențiale → se aplică în principiu:
  a) Unui circuit cu o singura constată de timp – notată cu δ → sau cu un număr redus de constante;
  b) Unor circuite sau semnale simple a.î:
    rezultatele să poată fi interpretate cât mai aproape de realitate.
Fig.1 Circuit cu o singura constanta de timp

## Slide 53
Ecuația asociată circuitului din fig.1:
Dacă:
  (semnal tip treaptă)
Fig.1 Circuit cu o singura constanta de timp
Fig.2 Diagrama tensiune - timp
Metode de analiză a circuitelor numerice
Metoda integro-diferențială :
Exprimarea în timp:
  , pentru t < 0
  , pentru t ≥ 0

## Slide 54
Rezolvare ecuaţie:
  → valoarea finală a răspunsului
  a răspunsului
Observaţie:
  Dacă se cunoaşte valoarea finală şi iniţială a răspunsului:
    Se poate determina forma de variaţie a semnalului de la ieşire → în orice moment.
Fig.1 Circuit cu o singura constanta de timp
Fig.2 Diagrama tensiune - timp
Metode de analiză a circuitelor numerice
Metoda integro-diferențială :
(1)

## Slide 55
  Se descompune semnalul aplicat la intrarea unui circuit pe intervale de timp:
    în semnale elementare de tip:
  Se determina răspunsul circuitului la semnalele elementare pe intervale de timp :
    prin una din metodele integro-diferențiale.
  Exemplu: utilizare integrala Duhamel, folosind formula:
(2)
2. Metoda suprapunerii efectelor :
Treaptă
Liniar variabil
Exponențial
Unde: A(t) – funcția de (tranziție) transfer → numită funcţie indicială
(3)
Metode de analiză a circuitelor numerice

## Slide 56
Se determină valorile răspunsului în puncte esențiale.
Se însumează răspunsul circuitului pe intervale de timp:
  ca urmare a răspunsului la semnale elementare.
2. Metoda suprapunerii efectelor :
Metode de analiză a circuitelor numerice

## Slide 57: Semnale elementare de bază
În intervalul [, ]:
  se poate observa un semnal impuls de amplitudine → U :
    care tinde spre ∞;
La momentul → pentru a anula continuarea spre ∞:
  se aplică al doilea semnal impuls de ampitudine → -U
Adunând cele două semnale :
  semnalul de bază impuls.
În general → orice semnal poate fi descompus în cele trei semnale de bază .
Exemplu: Descompunerea unui semnal impuls în semnal elementar :
Fig.6 Descompunere semnal treaptă în semnale de bază

## Slide 58: Semnale elementare de bază
La momentul
  se aplică un alt semnal impuls de amplitudine U:
    care tinde spre ∞ ..s.a.m.d;
Se notează semnalele impuls în ordinea apariţiei:
Dacă procesul continuă → se consideră un “tren” de impulsuri:
Fig.6 Descompunere semnal treaptă în semnale de bază

## Slide 59: Circuite pentru transformări liniare
Sunt acele circuite la intrarea cărora se aplică un semnal liniar în urma căruia apar modificări liniare.
Din această clasă fac parte circuitele care au în componența lor rezistențe, capacități, inductanțe.
Inductanțele nu pot fi integrate (sârmele)
  rămân pentru studiu doar circuitele ce au în componența lor → rezistențe și capacități.
Se analizează comportamentul circuitelor RC deoarece capacitatea își face simțită prezența chiar dacă nu există o capacitate intrinsecă.

## Slide 60
Dacă se aplică un semnal sinusoidal la intrarea unui circuit liniar:
  răspunsul va avea tot o formă sinusoidală.
În cazul semnalelor nesinusoidale:
  suferă distorsiuni → când se transmit prin circuite liniare.
  Fenomenul respectiv → cunoscut sub denumirea de „transformare liniară” a semnalelor.
Din categoria circuitelor liniare fac parte:
  circuite cu elemente pasive RC, LC, RLC;
  transformatoarele de impulsuri;
  linii de întârzieri;
  amplificatoare de impulsuri.
În continuare se vor analiza transformările liniare de tip RC.
Circuite pentru transformări liniare

## Slide 61: Circuite pentru transformări liniare
Influența rezistențelor:
Pentru a obține frecvențe cât mai mari → așa cum se dorește:
  Calculatorul → dotat cu circuite integrate → timp de răspuns cât mai mic:
    depinde de rezistența circuitului.
  Circuitele trebuie astfel concepute → încât să aibă rezistența de ieșire → cât mai mică.
Distanța cea mai mică → punctul:
  Diametrul punctului → dat de tehnologia respectivă:
    Microelentronica – punctul (μm)
    Nanoelectronica – punctul (nm)
Remarcă: punctul → are o rezistență.

## Slide 62: Circuite pentru transformări liniare
Exemplu:
Dacă se dorește integrarea unei rezistențe → o linie:
  rezistența acestei linii este proporțională cu lungimea și invers proporțională cu lățimea:
Pentru a avea rezistențe cât mai mici → trebuie ca lungimea (l) să fie cât mai mică.
Fig.1 Rezistență linie

## Slide 63: Circuite pentru transformări liniare
Influența capacităților:
Prin micșorarea distanței dintre componente și a dimensiunii acestora:
  grad mare de integrare => creșterea frecvenței de lucru.
Toate componentele electronice → au o limită până la care pot funcționa corect.
Un calculator lucrează secvențial:
  se execută o instrucțiune → se așteaptă până se termină :
    pentru a putea fi preluată a doua instrucțiune.
În permanență există dorința de a se executa cât mai multe instrucțiuni în același timp.
Au fost făcute constant cercetări în domeniu și au apărut astfel microprocesoare:
  lucrează la frecvențe mari.

## Slide 64: Circuite pentru transformări liniare
Prin intermediul firului se deplasează un semnal numeric, curent, sarcini electrice.
Din acest motiv, firul are un comportament capacitiv:
  între fir și masă apar capacități parazite proporționale cu lungimea firului (până la masă).
Fig.7 Conexiune porţi/ Capacităţi parazite
Exemplu:
  Se consideră 2 circuite conectate între ele printr-un fir (sârmă) sau cablaj imprimat.

## Slide 65
= capacitatea de ieșire
= capacitatea de intrare
= capacitatea de fir
= capacitatea parazită
≈ 3 ÷ 5 pF
≈ 3 ÷ 5 pF
→ tehnologia de fabricație
Fig.7 Conexiune porţi/ Capacităţi parazite
Rezultă că → întotdeauna există capacități parazite → distribuite în circuite.
Circuite pentru transformări liniare

## Slide 66: Circuite pentru transformări liniare
Orice circuit are o capacitate de ieșire:
  orice circuit are un comportament capacitiv.
Toate capacitățile distribuite → plasate pe ieșirea porților → au efectul cel mai defavorabil:
  Capacitatea parazită are forma:
Fig.7 Conexiune porţi/ Capacităţi parazite
Observație:
Capacitatea se comportă întotdeauna cel mai bine dacă → plasată la ieșirea unui circuit.
Capacitatea de fir:
direct proporțională cu lungimea firului
invers proporțională cu → distanța față de masă.

## Slide 67
Fig.8 Echivalare poartă cu capacitate parazită la ieşire cu o rezistenţă
Fig.9 Echivalent pentru desenul din fig.8
Circuite pentru transformări liniare

## Slide 68
Vă mulțumesc pentru atenție!
Daniela Stănescu