## Slide 1: Circuite Digitale
Curs 5
Ș.l. dr. ing. Daniela Stănescu

## Slide 2
3 Diode semiconductoare : D1 , D2 , D3 :
  La intrarea diodelor → se aplică trei variabile A, B, C:
    D.p.d.v. electric reprezintă 3 tensiuni : VA , VB , VC .
Rezistenţa RO → limitare curent
La ieşire rezultă funcţia → V0
Circuitul de ieşire este conectat la o sursă de alimentare negativă → VOO.
Fig.1 Poarta SAU cu diode semiconductoare
Poarta SAU cu diode semiconductoare
Structură:
  Toate tensiunile →se verifică la un punct comun numit:
    punct de referinţă sau de masă (notat - GND).

## Slide 3
Poarta SAU cu diode semiconductoare
Condiţie preliminară:
  | VOO | > VH > VL
  VH – nivel logic superior:
    VH = 5V
  VL – nivel logic inferior
    VL = 0V
  Ex: VOO = -15V
Funcţionare logică
Fig.1 Poarta SAU cu diode semiconductoare

## Slide 4
Poarta SAU cu diode semiconductoare. Funcţionare logică.
Scenarii:
a) Se presupune că la toate intrările se aplică nivel logic inferior:
  VA=VB=VC=VL
    Între tensiunea alimentare VOO şi oricare dintre intrări → (VL):
      există o cădere de tensiune maximă → 15V.
  D1, D2, D3 → polarizate direct
Prin D1, D2, D3 va trece un curent direct (I):
  depinde de dimensionarea rezistenţei RO
Fig.1 Poarta SAU cu diode semiconductoare

## Slide 5
Poarta SAU cu diode semiconductoare. Funcţionare logică.
Scenarii:
a) Dacă:
  D1, D2, D3 → conducţie
VA=VB=VC=VL
    Vo = Vi - VD = VL - VD
      VD – căderea ce apare pe diode (VT)
    Dacă VT – se poate neglija
  Vo Vi
  VoVL
Fig.1 Poarta SAU cu diode semiconductoare

## Slide 6
Poarta SAU cu diode semiconductoare. Funcţionare logică.
Scenarii:
b) Se presupune că la toate intrările se aplică nivel logic superior:
  VA=VB=VC=VH = 5V
  D1, D2, D3 → polarizate direct → conducţie
    Între tensiunea de alimentare VOO şi oricare dintre intrări există o diferenţă de potenţial mare:
Nivelul de tensiune de la ieşire → dat de diodele în conducţie:
  Vo= Vi - VD’ = VH -VT
      Dacă VD ’ → se neglijează (VT)
  Vo Vi
  VoVH
Fig.1 Poarta SAU cu diode semiconductoare

## Slide 7
Poarta SAU cu diode semiconductoare. Funcţionare logică.
Scenarii:
c) Se presupune că la cel puţin o intrare se aplică nivel logic superior VH, iar la toate celelalte intrări nivel logic inferior VL :
  VA=VH
  VB=VC=VL
Diferenţa de potenţial cea mai mare → între intrarea VA şi VOO
  Vo – va fi dată de dioda în conducţie
Vo = VH - VD’’
  Dacă VD’’ → se consideră neglijabil
  VoVH
  D2, D3 → polarizate invers → blocate
D1→ polarizată direct → conducţie
Fig.1 Poarta SAU cu diode semiconductoare

## Slide 8
Fig.1 Poarta ŞI cu diode semiconductoare
Poarta SAU cu diode semiconductoare. Funcţionare logică.
Scenarii:
d) Dacă se iau în considerare oricare alte variante:
VA = VL VA = VL
VB = VH VB = VL
VC = VL VC = VH
Întreg sistemul se comportă la fel ca şi în cazul anterior (c).
Se discută doar despre comportamentul altor Diode:
  ce ar fi în conducţie sau blocate, conform cazului analizat.
Potenţialul de la ieşire = Potenţialul cel mai mare aplicat la intrare.
Concluzie

## Slide 9
În urma analizei făcute →se pot concretiza rezultatele obţinute într-un tabel.
Poarta SAU cu diode semiconductoare. Funcţionare logică.
Tabel 1. Poata SAU– Tabelul de tensiuni
VA | VB | VC | Vo
VL | VL | VL | VL
VL | VL | VH | VH
VL | VH | VL | VH
VL | VH | VH | VH
VH | VL | VL | VH
VH | VL | VH | VH
VH | VH | VL | VH
VH | VH | VH | VH

## Slide 10
Tabel 2. Poata SAU– Tabelul de adevăr pentru logica pozitivă
Poarta SAU cu diode semiconductoare. Tabelul de adevăr.
Observații:
Tabelul de tensiuni se converteşte într-un tabel de adevăr:
Funcţia de la ieşire se înlocuieşte cu logica corespunzătoare porţii :
  F = A + B + C → “SAU”
Nivelele de la ieşire se înlocuiesc cu variabile
A | B | C | F
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
Logica Pozitivă:
  VH → „1”
  VL → „0”
  VL= 0 V
  VH= 5V

## Slide 11: Poarta SAU cu diode – Funcționare logică
A | B | C | F
1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0
Tabel 3. Poata SAU – Tabelul de adevăr pentru logica negativă
Logica Negativă:
  VH → „0”
  VL → „1”
  VL= 0 V
  VH= -5V
F = A ∙ B ∙ C “ȘI”

## Slide 12
Concluzii:
  În funcţie de logica adoptată aceste circuite realizează funcţii „SAU” sau complementar funcții „ŞI”.
  Logica negativă se foloseşte foarte rar!
    De preferat gândire pozitivă, nu negativă!
  În continuare discuţiile se vor axa pe logica pozitivă:
    la ora actuală majoritatea circuitelor lucrează cu această logică.
Poarta SAU cu diode semiconductoare. Funcţionare logică.

## Slide 13
Poarta SAU cu diode semiconductoare.
Aşa cum s-a precizat la începutul cursului → Circuitele numerice au o dublă natură:
  Logică → Funcţionare logică → Demonstrată anterior
  Electronică → Circuitele → formate din componente electronice :
    Trebuie să asigure şi funcţionarea d.p.d.v. electronic
Funcţionare electronică => Dimensionarea corectă a circuitului.
Întotdeauna un circuit numeric se proiectează în cazul cel mai defavorabil !
  D.p.d.v. tehnic nu este posibil:
    preţul ar fi atât de mare încât → ar rezulta calculatoare foarte scumpe.
Cazul cel mai defavorabil → implică analiza componentelor din care este alcătuit.

## Slide 14
Poarta SAU. Funcţionare electronică.
Scenariu:
Poarta SAU cu diode
Reprezentare simbolică
O poartă P1 cu 3 intrări A, B, C → realizează funcţia SAU:
  trebuie să comande o Sarcină :
poartă identică sau nu
dispozitiv electronic

## Slide 15
Poarta SAU . Funcţionare electronică.
Pentru ca poarta P1 să comande la rândul ei:
  Circuitul trebuie să furnizeze un curent de sarcină IS → dat:
    în funcţie de câte circuite se comandă.
Condiţia de funcţionare :
  Necesar să se genereze curent de sarcină IS → suficient a.î:
    o poartă să poată comanda alte n porţi.
Curentul de sarcină IS → furnizat de:
  curentul → trece prin rezistenţa RO.

## Slide 16
Poarta SAU . Funcţionare electronică.
Cazul cel mai defavorabil → îndeplinirea condiţiei :
IS.
Pentru analiza funcţionării electronice:
  interesează situaţia în care → minim.
Funcţionarea logică:
  → minim dacă: () → minim.
Circuitul să poată furniza → IS

## Slide 17
Poarta SAU . Funcţionare electronică.
Cazul cel mai defavorabil → funcţionare electronică:
IS.
      IS.
Dacă circuitul → astfel dimensionat încât:
  Să fie îndeplinită condiţia (1)
    Funcţionare corectă d.p.d.v. electronic.
(1)
Observaţie:

## Slide 18
Poarta SAU . Funcţionare electronică.
Is = curent de sarcină – cunoscut :
  sarcina → o altă poartă sau alte n porţi.
Elemente variabile:
  → rezistență nominală;
Toate rezistenţele faţă de valoarea nominală:
  au o toleranţă specifică → tr → ±10% ;
Ex: R = 1KΩ ±10%;
  R [900 Ω ÷1,1K Ω]
Pentru condiţii de funcţionare / proiectare mai severe → analiza tuturor factorilor ce pot influenţa:
  funcţionarea circuitului în cazul cel mai defavorabil:
    Rezistenţa RO → Toleranţa
    Tensiunea de alimentare VOO .

## Slide 19
Poarta SAU. Funcţionare electronică.
RO= ± tr :
  se poate constata la ora de laborator → notaţie rezistenţă.
Cazul cel mai defavorabil:
  Rezistenţa RO→ trebuie să aibă valori maxime în câmpul de toleranţă:
    RO= (1±tr) ;
Cu cât toleranţa → mai mică:
  cu atât preţul rezistenţei → mai mare.
Pentru a obţine o rezistenţă fixă => preţul ar fi foarte mare:
  Circuitele numerice au preţul foarte mic:
    proiectate în cazul cel mai defavorabil.
Observaţie:

## Slide 20
Poarta SAU . Funcţionare electronică.
Curentul de ieşire → influenţat şi de tensiunea de alimentare VAA :
  puţin probabil ca toate circuitele să aibă aceeaşi tensiune de alimentare:
    VOO → acceptate anumite toleranţe de lucru:
    Toate tensiunile de alimentare faţă de valoarea nominală :
      au o toleranţă specifică → tu→ ±10% ;
Ex: VOO = -10V ±10%;
  [-9 V ÷-11V]
Elemente variabile:
  → Tensiunea de alimentare nominală

## Slide 21
Poarta SAU . Funcţionare electronică.
Toate aceste aspecte legate de toleranţe:
  trebuie integrate în relaţia de dimensionare a rezistenţei → cazul cel mai defavorabil:
Într –o relaţie matematică nu poate fi şi „+” şi „-”
  Trebuie analizat pentru a găsi cea mai defavorabilă condiţie:
Termenul trebuie să fie cel mai mic!
≤
(1±tr) ≤
RO → valori maxime în câmpul de toleranţă (-)
VOO → valori minime în câmpul de toleranţă (+)

## Slide 22
Poarta SAU . Funcţionare electronică.
După ce s-a terminat cu dimensionarea rezistenţei RO în situaţia în care poarta P1 comandă o sarcină oarecare:
  se trece la etapa următoare şi anume:
Circuitul analizat este simplu:
  există o singură rezistenţă RO → care trebuie dimensionată
    Dacă există mai multe rezistenţe → absolut necesar ca toate să fie dimensionate:
      ţinând cont de situaţia cea mai defavorabilă → funcţionare circuit.
Observaţie:

## Slide 23
Poarta SAU . Funcţionare electronică.
Se consideră în continuare că poarta P1 → comandată la rândul ei de o altă poarta P2 la una din intrări:
  Celelalte intrări se presupune că sunt comandate de alte porţi
Observaţie:
În proiectare se dimensionează din aproape în aproape toate circuitele de la ieşire spre intrare:
  circuitul de la ieşire comandă întotdeauna alt circuit (ex. mufă, etc)
  Poarta P2 → trebuie dimensionată la rândul ei.
Fig.2 Poarta P2 comandă poarta P1

## Slide 24
Poarta SAU . Funcţionare electronică.
Pentru ca P1 să funcţioneze trebuie determinat curentul de intrare (Iint) al acestei porţi :
  curent ce generează curent de sarcină (IS) pentru P2.
Curentul de intrare (Iint) → dat tot de rezistenţa RO : ()
  Cazul cel mai defavorabil pentru funcţionare circuit:
    Curentul de intrare (Iint) → maxim () :

## Slide 25
Poarta SAU . Funcţionare electronică.
Cazul cel mai defavorabil → curent de intrare maxim () :
  tot curentul se închide printr-o diodă:
    o diodă conduce, iar celelalte două sunt blocate:
Situaţia particulară din descrierea funcţionării logice a porţii SAU:
  VC=VH → D3 - conduce
  VA =VB=VL → D1 , D2 - blocate
→ poate fi şi mai mare atunci când:
  Se adaugă şi curenţii reziduali (I0) din cele 2 diode blocate:
n → numărul de intrări

## Slide 26
Poarta SAU . Funcţionare electronică.
;
- maxim când diferența de potențial e maximă (VC=VH);
Din (2) => (3)
Cazul cel mai defavorabil → Condiţia de funcţionare corectă:
  atât d.p.d.v. logic cât si electronic

## Slide 27
Curentul rezidual Io depinde de temperatură la care lucrează dioda → creşte liniar odată cu ea:
Fig.4 Curentul rezidual funcţie de temperatură
Poarta SAU . Funcţionare electronică.
Io → se găseşte în foile de catalog .
Cum se alege curentul maxim?
  Poarta lucrează la o anumită temperatură maximă → cunoscută:
  I0max => limita superioară la care poate lucra un circuit
    Se instalează ventilatoare de răcire pentru a funcţiona în condiţii normale de lucru.

## Slide 28
De interes → Cum se proiectează un circuit numeric (calculator) în funcţie de condiţiile de funcţionare?
  Apare o problemă:
    dacă se compară curentul de ieşire cu cel de intrare va rezulta că este subunitar :
  ; E – notat eficienţa
  ;
Observație:
Poarta SAU. Funcţionare electronică.

## Slide 29
Poarta SAU. Funcţionare electronică.
  Deoarece:
Se inlocuiesc termenii în relaţia:
Observație:
Nu este în regulă ca un curent de intrare să fie mai mic decât un curent de ieşire (anomalie) :
  De obicei cel care comandă trebuie să fie mai puternic!
Se poate elimina

## Slide 30
Poarta SAU . Funcţionare electronică.
Obervaţii:
În situaţiile analizate s-a neglijat căderea de tensiune de pe diode (VD 0,6 V):
  pentru a vedea cum funcţionează d.p.d.v. logic:
Exemplu:
VL = 0V
VH = 5V
Voo= -15V
RD = 20Ω
RI = →∞ I0 = 0
VT = 0,6V
Ro = 4 K Ω
V0= ?

## Slide 31
Poarta SAU . Funcţionare electronică.
a) Se presupune că la toate intrările se aplică nivel logic inferior:
  VA=VB=VC=VL
    Între tensiunea VOO (-15V) şi oricare dintre intrări → (VL):
      există o cădere de tensiune maximă .
  D1, D2, D3 → conducţie
Schema echivalentă → pentru cele 3 diode:
+ +

## Slide 32
Poarta SAU . Funcţionare electronică.
a) VA=VB=VC=VL=0V
=0V
=0V
=0V
  V0 = - 0,685 V
  Faţă de intrare (Vi) → La ieşire se obţine o tensiune V0 ≈ [VL -VT ]= 0,6 V (tensiunea de prag )
+ +

## Slide 33
Poarta SAU . Funcţionare electronică.
b) Se presupune că la toate intrările se aplică nivel logic superior:
  VA=VB=VC=VH
    Între tensiunea Voo (-15V) şi oricare dintre intrări → (VH):
      există o cădere de tensiune maximă .
  D1, D2, D3 → conducţie
Schema echivalentă → pentru cele 3 diode:
+ +

## Slide 34
Poarta SAU . Funcţionare electronică.
b) VA=VB=VC=VH=5V
+ +
=5V
=5V
=5V
  V0 = 4,35 V
  Faţă de intrare (Vi) → La ieşire se obţine o tensiune [VH –VT] → 0,6 V - tensiunea de prag )

## Slide 35
Poarta SAU . Funcţionare electronică.
c) Se presupune că o intrare se aplică nivel logic superior, iar la celelalte nivel logic inferior:
  D1 , D2, → blocate
Schema echivalentă → pentru cele 3 diode:
+ +
  D3 → conducţie
  VA= VB=VL
  VC=VH
= 0

## Slide 36
Poarta SAU . Funcţionare electronică.
=5V
  V0 = 4,31 V
  Faţă de intrare (Vi) → La ieşire se obţine o tensiune (V0 ≈ [VH –VT] ) → 0,6 V - tensiunea de prag
  VA= VB=VL
  VC=VH
Observaţie:
Poarta SAU introduce o deplasare de nivel spre valori negative ≈ tensiunea de prag VT .

## Slide 37
Poarta SAU . Funcţionare electronică.
Dezavantaj:
Este asigurată funcţia logică, dar:
  NU → asigurate compatibilităţi de nivel logic:
    Poarta SAU introduce o deplare de nivel spre valori negative ≈ VT
  NU → asigurat un curent de ieşire mai mare:

## Slide 38
Fig.5 Amplificator montat pe ieşirea porţii P2
Poarta SAU . Funcţionare electronică.
Practic, o poartă identică nu poate comanda o altă poartă identică cu ea:
  P2 nu poate comanda P1:
    P2 - trebuie redimensionată!
Pentru a înlătura acest dezavantaj:
  ar mai trebui adăugat un Amplificator pentru a:
    Creşte curentul de ieşire;
    Asigura compatibilitatea nivelelor logice.
  Soluţie: se adaugă un Tranzistor

## Slide 39
Fig.10 Timpii de tranziţie pentru poarta SAU
Poarta ȘI/SAU .Timpi de propagare.
Observații:
La circuitele logice →pe lângă cei doi timpi:
  tr, tc:
Interesează şi timpii în care se produce efectul:
  Poarta interpretează valoarea de la intrare şi răspunsul cu o anumită întârziere:
  doar situaţia → depinde de tensiunea de prag Vt
Timpii de răspuns ai circuitului (timpi de inerţie) :
  tpLH,
  tpHL
Fig.11 Timpii de tranziţie pentru poarta SAU
→ timpi de tranziţie,
→ timpi de propagare:

## Slide 40
Fig.11 Timpii de propagare pentru poarta ŞI/SAU
Poarta ȘI/SAU . Timpi de propagare.
Observații:
Proiectanţii →interesați în cât timp se propagă semnalul de la intrare până la ieşire!
Parametrii specificaţi → esenţiali → definirea circuitului integrat:
  pentru a fi în regulă :
    timpii de propagare trebuie să fie mici!
      influenţaţi de constanta de timp RC:
Ex. calcul pentru poarta ȘI:
  tpLH = RA Cp ;
  tpHL = RD Cp

## Slide 41: Poarta SAU – Parametrii dinamici
Concluzii:
Se imaginează că într-un procesor sunt sute de mii de porţi logice:
  Dacă se calculează timpii pentru toate ar fi necesar foarte mult timp de lucru.
  Dacă ar fi egali aceşti timpi, lucrurile s-ar simplifica .
Tendinţa → de a se rezolva repede astfel de situaţii, nu de a face sume de timpi:
  ar rezulta multe erori!
    Lucrurile trebuie simplificate şi rezolvate cât mai simplu, profesional şi corect!

## Slide 42: Avantaje/Dezavantaje ale circuitelor cu diode
Dioda semiconductoare – singurul dispozitiv cu ajutorul căruia se generează funcţii logice
  Utilizare în circuitele numerice.
Funcţionare logică corectă :
  Trebuie găsite diode → căderile de tensiune să fie cât mai mici (Obs: Nu e posibil!)
Dacă se folosesc doar porţi formate din diode => Apar disfuncţionalităţi:
  Poarta ŞI/SAU comandă altă poartă şi apoi alta => Întârzieri => Nu se mai identifică tensiunea de prag VT .
  Dioda semiconductoare → repetă tensiunea de la o bornă la alta:
    Nu are putere de a comanda suficiente porţi!
Funcţionare electronică => Dimensionare corectă

## Slide 43: Avantaje/Dezavantaje ale circuitelor cu diode
Calculatorul → format din porţi logice – semnalul se propagă din poartă în poartă :
Proiectarea circuitelor logice se face astfel încât:
  Calculatorul să funcţioneze în cazul cel mai defavorabil!
În proiectare se porneşte de la ieşire la intrare:
  circuitul de la ieşire comandă întotdeauna alt circuit (ex. mufă, etc):
    Necesară asigurarea unui curent de sarcină ce trebuie comandat!
Un circuit numeric trebuie să funcţioneze corect atât d.p.d.v. logic, cât şi electronic!

## Slide 44: Avantaje/Dezavantaje ale circuitelor cu diode
Poarta ŞI/SAU cu diode - funcţionare:
  Logică – Corect
  Electronică – Probleme
    Curent ieşire < Curent intrare:
      Poarta ŞI/SAU → nu poate comanda altă poartă ŞI/SAU!
Nivelele logice aplicate la intrare → deplasate pentru VL /VH cu ≈ 0,6V(faţă de tensiunea de prag):
  Poarta ŞI – deplasare spre valori pozitive;
  Poarta SAU – deplasare spre valori negative;
    Valorile logice de la ieşire → diferă de cele de la intrare:
      Interpretare eronată de următoarea poartă ŞI/SAU.
Soluţie: Adăugare TRANZISTOR (dispozitiv putere):
Reface nivelele de tensiune;
Amplifică curentul de ieşire

## Slide 45: Avantaje/Dezavantaje ale circuitelor cu diode
Circuitele integrate se împart în Familii (pentru a fi compatibile între ele):
  DTL = circuite logice cu diode, tranzistor logic
  TTL = circuite logice cu tranzistoare, tranzistoare logice
  ECL = circuite logice cuplate în emitor
  MOS = metal oxid semiconductor
  CMOS = MOS complementar
  BiCMOS = CMOS binary
  CCD = dispozitive cuplate în sarcină
  L = circuite logice cu injecție de curent

## Slide 46: Avantaje/Dezavantaje ale circuitelor cu diode
Circuitele din aceeași familie au:
  Nivele logice compatibile la intrare și la ieșire
Circuitele integrate numerice se impart în:
  Tehnologie bipolară:
    Curentul → format atât din sarcină pozitivă, cât si negativă;
  Tehnologie unipolară:
    Curentul → format dintr-un singur tip de sarcină (fie pozitivă, fie negativă)
  Fără componente electrice: CCD, L
  Mixtă: BiCMOS

## Slide 47
Fig.1 Tranzistorul PNP
Tranzistorul bipolar
Structură:
Dioda semiconductoare → realizată dintr-un semiconductor de tip N şi unul de tip P:
Tranzistorul bipolar → dispozitiv format din:
P - sarcini majoritare pozitive
N - sarcini majoritare negative
P - sarcini majoritare pozitive
Tranzistorul PNP
3 zone distincte:

## Slide 48
Fig.1 Tranzistorul PNP
Tranzistorul bipolar
Structură:
Tranzistorul bipolar → dispozitiv format din:
- joncţiunea emitoare
- joncţiunea colectoare
b. 2 jocţiuni:
- joncţiunea bază-emitor
- joncţiunea bază-colector

## Slide 49
Fig.1 Tranzistorul PNP
Tranzistorul bipolar
Structură:
  Zona (1) - Emitoare (E):
    de tip P → puternic dopată cu impurități :
    cantitatea de sarcini libere → foarte mare,
      Sarcinile electrice majoritare → pozitive;
      Sarcinile electrice minoritare → negative.
Zona (1) – conectat un terminal - E → Emitor

## Slide 50
Fig.1 Tranzistorul PNP
Tranzistorul bipolar
Structură:
  Zona (2) - Baza (B):
    de tip N;
    d.p.d.v. geometric → foarte mică → slab dopată cu impurități
Zona (2) – conectat un terminal - B → Bază

## Slide 51
Fig.1 Tranzistorul PNP
Tranzistorul bipolar
Structură:
  Zona (3) - Colectoare (C):
    de tip P → slab dopată cu impurități :
    cantitatea de sarcini libere → redusă.
Zona (3) – conectat un terminal - C → Colector

## Slide 52
Fig.1 Tranzistorul PNP
Tranzistorul bipolar. Funcţionare
Funcţionarea tranzistorului → bazează pe procesul prin care are loc:
  deplasarea sarcinilor electrice majoritare de la Emitor→ prin Bază → spre Colector.
Curentul de colector () → puţin mai mic decât curentul de emitor ():
    <
Această situaţie se obţine în timpul în care:
  joncţiunea emitorului ()→ polarizată direct,
  joncţiunea colectorului ()→ polarizată invers.
Curentul de bază ()→ mult mai mic decât amândoi:
  <<

## Slide 53
Fig.1 Tranzistorul PNP
Tranzistorul bipolar. Funcţionare
Există 2 modalităţi de a polariza juncţiunile dispozitivului :
1) Joncţiunea colectoare () → se polarizează invers :
Modul de funcţionare diodă:
  prin jocţiuni trec sarcini electrice minoritare (+):
    din regiunea N→ în regiunea P (golurile)
Curentul rezidual → notat după joncţiunea corespunzătoare :
  Determinat de deplasarea sarcinilor electrice minoritare (+) :
    Dinspre Bază (B) → spre Colector (C)
Curent de bază - ;
Curent bază - colector rezidual ():

## Slide 54
Fig.1 Tranzistorul PNP
Tranzistorul bipolar. Funcţionare
Există 2 modalităţi de a polariza juncţiunile dispozitivului :
2) Joncţiunea emitoare () → se polarizează direct :
Deplasare masivă de sarcini electrice dinspre :
  Emitor (E)→ Bază (B).
  Curent foarte mare de sarcini majoritare (+)
Joncţiunea () → puternic dopată cu impurităţi:
  există multe sarcini electrice →implică:
    deplasarea → spre zona Bază (2) → slab dopată .
Se va produce un amestec de sarcini pozitive ( +) ce vin din Zona Emitoare (1):
  cu sarcinile electrice minoritare negative (-) aflate Bază (2) .

## Slide 55
Fig.1 Tranzistorul PNP
Tranzistorul bipolar. Funcţionare
2) Joncţiunea emitoare () → se polarizează direct :
  Cantitate masivă de sarcini se deplasează dinspre Emitor → Bază (slab dopată cu impurități):
    Orice atom de siliciu are tendința de a-și reface structura inițială : golurile → preiau electronii
  se formează un câmp electric
  → influenţează deplasarea spre regiunea colectoare (3).

## Slide 56
Fig.1 Tranzistorul PNP
Tranzistorul bipolar. Funcţionare
Este deja cunoscut fenomenul că → deplasarea de sarcini generează un curent electric !
Observaţie:
Zona 1 - EMITOR → emite sarcini ;
Zona 2 – Bază → preia o parte din sarcinile emise de Emitor:
  prin recombinare → o parte din sarcini rămân acolo ;
Zona 3 - COLECTOR → colectează sarcini → suma curenţilor (IC)

## Slide 57
Fig.1 Tranzistorul PNP
Tranzistorul bipolar. Funcţionare
2) Joncţiunea emitoare () → se polarizează direct :
Deplasare de sarcini → i se atribuie o ecuaţie specifică, recunoscută sub numele de :
α= factor de amplificare în curent continuu (0,99 ÷ 0,98)
  Interpretare :
Ecuaţia fundamentală a tranzistorului :
;
99% din cantitatea de sarcini din E→ se găseşte în C.
→ curentul determinat de deplasarea sarcinilor minoritare.

## Slide 58
Fig.1 Tranzistorul PNP
Tranzistorul bipolar. Funcţionare
În acelaşi context se mai adoptă următoarele notaţii: :
Prima joncţiune se numeşte :
  Joncţiune emitoare : Bază – Emitor →
A doua joncţiune se numeşte :
  Joncţiune colectoare Bază – Colector →
Tranzistorul bipolar:
  curentul prin dispozitiv → realizat atât prin deplasare de sarcini electrice minoritare , cât şi majoritare
Tranzistorul bipolar → denumit :
  Generator de curent de colector.

## Slide 59
Fig.1 Tranzistorul bipolar. Reprezentare simbolică
Tranzistorul bipolar. Funcţionare
Tranzistorul → dispozitiv cu trei terminale ce se pot roti (plasa) în funcţie de cum doreşte utilizatorul → fapt pentru care şi efectele generate sunt diferite :
Tranzistorul bipolar : reprezentare convențională → trei terminale :
  E (Emitor),
  B (Bază),
  C (Colector)

## Slide 60
Fig.2 Tranzistorul PNP. Reprezentare simbolică
Tranzistorul bipolar. Funcţionare
Tipuri de tranzistoare:
Tranzistorul PNP
IE = IB + IC
Tranzistorul NPN
Fig.3 Tranzistorul NPN. Reprezentare simbolică
IE = IB + IC

## Slide 61
Vă mulțumesc pentru atenție!
Daniela Stănescu