## Slide 1: electronică Digitală
Curs 4
Ș.l. dr. ing. Daniela Stănescu

## Slide 2: DIODA SEMICONDUCTOARE
Structură:
Dioda semiconductoare → realizată din 2 materiale semiconductoare:
Fig.1 Dioda semiconductoare - Structura
Zona N:
  sarcinile electrice negative (electronii) → majoritare;
  sarcinile electrice pozitive (goluri) → minoritare (invers decât Zona P).
Zona P:
  sarcinile electrice pozitive (goluri )→ majoritare;
  sarcinile electrice negative (electronii) → minoritare.

## Slide 3: DIODA SEMICONDUCTOARE
  Există o distribuţie neuniformă sau concentrație diferită de sarcini electrice:
sarcinile electrice pozitive (+) se deplasează din zona P către Zona N ;
sarcinile electrice negative (-) se deplasează din zona N către Zona P
=> Zona de interconexiune → numită → Zona de joncţiune
    fără a face nimic din exterior:
  Proces numit → Difuzie :
Principii caracteristice → construcţie → materiale semiconductoare → raportate la:
  existenţa sarcinilor electrice din interiorul lor:

## Slide 4: DIODA SEMICONDUCTOARE
Prezenţa sarcinilor electrice (de la “+” la “-”) → generează un câmp electric de difuzie:
  Ed → i se asociază o diferenţă de potenţial de difuzie şi se adoptă notaţia:
      Vd → Barieră de potential.
→ notat: Ed.
Fig.2 Reprezentare câmp electric-barieră de potential

## Slide 5: DIODA SEMICONDUCTOARE
Observaţie:
Pentru a nu se opri procesul de Difuzie → respectiv → pentru a avea curent permanent:
  se apelează la cel de-al doilea principiu:
  Dispozitivului i se aplică un câmp electric din exterior (): fie dintr-un sens, fie din alt sens.
Câmpul electric → provine din dezechilibrul de sarcini electrice:
  cauzat de difuzia purtătorilor de sarcină în semiconductor.
Totul încetează → în momentul când se ajunge la un echilibru, şi anume:
  câmpul electric → suficient de mare să se opună deplasărilor sarcinilor electrice.
Concluzie:
Difuzia purtătorilor de sarcină prin joncţiune → dinspre partea în care sunt majoritari:
  proces ce se autolimitează.

## Slide 6: DIODA SEMICONDUCTOARE
Pe lângă câmpul electric de difuzie
  Apare şi → câmp electric exterior → :
Pe lângă bariera de potenţial → :
  Apare şi potenţialul de la borna diodei → .
    > :
  Îngreunarea deplasării sarcinilor electrice majoritare.
Fig.3 Reprezentare câmp electric pentru >
1)
Analiza → funcţie de două cazuri → când se va aplica o tensiune la terminalele joncţiunii:
În acest fel de la N la P trece un curent invers limitat numit:
  curent rezidual (de saturație) notat cu → :
    Datorat sarcinilor electrice minoritare.
Dioda → polarizată invers

## Slide 7: DIODA SEMICONDUCTOARE
Pe lângă câmpul electric de difuzie
  Apare şi → câmp electric exterior →
Pe lângă bariera de potenţial → :
  Apare şi potenţialul de la borna diodei → .
Permite trecerea cu ușurinţă a sarcinilor electrice
Fig.4 Reprezentare câmp electric pentru >
2)
  Prin diodă va trece:
    curent direct → datorat sarcinilor majoritare.
Dioda → polarizată direct

## Slide 8: DIODA SEMICONDUCTOARE
Dispozitivul prezentat poartă numele de → Diodă semiconductoare bipolară
Anod – borna pozitivă
Catod – borna negativă
→ Diferenţa de tensiune între:
  A şi C
Reprezentare simbolică:
Într-un material semiconductor există:
  Curent electric generat de sarcini electrice minoritare → → curent rezidual (saturaţie)
  Curent electric generat de sarcini electrice majoritare → → curent direct

## Slide 9: DIODA SEMICONDUCTOARE
I – curentul ce trece prin diodă
- curent rezidual de saturație (limitat)
- tensiune termică
  = 26 mV → la 25°C :
    Se modifică cu → -2mV / °C
- factorul de recombinare a sarcinilor electrice:
  Valori:
    = 2 (Si);
    = 1 (Ge)
- diferența de tensiune între borna (+) și (-) a diodei
Ecuaţia fundamentală a diodelor semiconductoare
Tot ce s-a prezentat poate fi exprimat matematic printr-o :
  Ecuaţie idealizată specifică diodelor:

## Slide 10
Fig.5 Caracteristica V/A pentru o diodă semiconductoare
DIODA SEMICONDUCTOARE
  Caracteristica V/A a diodei semiconductoare - aproape de caracteristica ideală
Practic interesează în funcţie de cum:
  răspunde circuitul la tensiunea de prag
Dacă
  (neglijabil, nu poate influenţa logica)
Dacă
Dioda → blocată
Dioda → conducţie

## Slide 11: DIODA SEMICONDUCTOARE
- Rezistenţa directă prin care trece un curent direct ;
- Tensiunea de prag.
Dioda în regim de comutaţie→ poate fi simplificată în modul următor:
Dioda deschisă (în conducţie):
>
Dioda blocată (polarizată invers):
<
- Rezistenţa inversă prin care trece un curent invers ;
Dacă rezistenţa este foarte mare:
  curentul este neglijabil.

## Slide 12
3 Diode semiconductoare : D1 , D2 , D3 :
  La intrarea diodelor → se aplică trei variabile A, B, C:
    D.p.d.v. electric reprezintă 3 tensiuni : VA , VB , VC .
Rezistenţa RA → limitare curent
La ieşire rezultă funcţia → V0
Circuitul de ieşire este conectat la o sursă de alimentare pozitivă → VAA.
Fig.7 Poarta ŞI cu diode semiconductoare
Poarta ŞI cu diode semiconductoare
Structură:
  Toate tensiunile →se verifică la un punct comun numit:
    punct de referinţă sau de masă (notat - GND).

## Slide 13
Fig.7 Poarta ŞI cu diode semiconductoare
Poarta ŞI cu diode semiconductoare
Condiţie preliminară:
  VAA > VH > VL
  VH – nivel logic superior:
    VH = 3÷5V
  VL – nivel logic inferior
    VL = 0V
  Ex: VAA = 10÷15V
Funcţionare logică

## Slide 14
Fig.7 Poarta ŞI cu diode semiconductoare
Poarta ŞI cu diode semiconductoare. Funcţionare logică.
Scenarii:
a) Se presupune că la toate intrările se aplică nivel logic inferior:
  VA=VB=VC=VL
    Între tensiunea VAA şi oricare dintre intrări → (VL):
      există o cădere de tensiune maximă → 15V.
  D1, D2, D3 → polarizate direct
Prin D1, D2, D3 va trece un curent direct (I):
  depinde de dimensionarea rezistenţei RA

## Slide 15
Fig.7 Poarta ŞI cu diode semiconductoare
Poarta ŞI cu diode semiconductoare. Funcţionare logică.
a) Dacă:
  D1, D2, D3 → conducţie
VA=VB=VC=VL
    Vo = Vi + VD = VL+VD
      VD – căderea ce apare pe diode (VT)
    Dacă VT – se poate neglija
  Vo Vi
  VoVL

## Slide 16
Fig.7 Poarta ŞI cu diode semiconductoare
Poarta ŞI cu diode semiconductoare. Funcţionare logică.
b) Se presupune că la toate intrările se aplică nivel logic superior:
  VA=VB=VC=VH
  D1, D2, D3 → polarizate direct
Deoarece VAA > VH
Nivelul de tensiune de la ieşire → dat de diodele în conducţie:
  Vo= Vi + VD’ = VH + VT
      Dacă VD ’ → se neglijează
  Vo Vi
  VoVH

## Slide 17
Fig.7 Poarta ŞI cu diode semiconductoare
Poarta ŞI cu diode semiconductoare. Funcţionare logică.
c) Se presupune că la o singură intrare se aplică nivel logic inferior VL, iar la toate celelalte intrări nivel logic superior VH :
  VA=VL
  VB=VC=VH
Diferenţa de potenţial cea mai mare → între intrarea VA şi VAA
  Vo – va fi dată de dioda în conducţie
Vo = VL + VD’’
  Dacă VD’’ → se consideră neglijabil
  VoVL
  D2, D3 → polarizate invers → blocate
D1→ polarizată direct → conducţie

## Slide 18
Fig.7 Poarta ŞI cu diode semiconductoare
Poarta ŞI cu diode semiconductoare. Funcţionare logică.
d) Dacă se iau în considerare oricare alte variante:
VA = VH VA = VH
VB = VL VB = VH
VC = VH VC = VL
Întreg sistemul se comportă la fel ca şi în cazul anterior (c).
Se discută doar despre comportamentul altor Diode:
  ce ar fi în conducţie sau blocate, conform cazului analizat.

## Slide 19
Fig.7 Poarta ŞI cu diode semiconductoare
Poarta ŞI cu diode semiconductoare. Funcţionare logică.
e)
Dacă se iau în considerare oricare situaţii în care:
la două intrări se aplică nivel logic inferior VL:
Situaţia este ca şi în cazul a) cu singura deosebire că:
  Nu sunt de astă dată 3 diode în conducţie:
    ci două →la care se aplică VL.
  Dacă la oricare intrare se aplică nivel logic inferior VL :
Concluzie:
  V0 = VL

## Slide 20
În urma analizei făcute →se pot concretiza rezultatele obţinute într-un tabel.
VA | VB | VC | Vo
VL | VL | VL | VL
VL | VL | VH | VL
VL | VH | VL | VL
VL | VH | VH | VL
VH | VL | VL | VL
VH | VL | VH | VL
VH | VH | VL | VL
VH | VH | VH | VH
Poarta ŞI cu diode semiconductoare. Funcţionare logică.
Tabel 1. Poata ŞI – Tabelul de tensiuni

## Slide 21
A | B | C | F
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
Tabel 2. Poata ŞI – Tabelul de adevăr pentru logica pozitivă
Poarta ŞI cu diode semiconductoare. Tabelul de adevăr.
Tabelul de tensiuni se converteşte într-un tabel de adevăr:
Funcţia de la ieşire se înlocuieşte cu logica corespunzătoare porţii ŞI:
  F = A ∙ B ∙ C → “ȘI”
Nivelele de la ieşire se înlocuiesc cu variabile
  VL → “0” logic
  VH → “1” logic

## Slide 22
Poarta ŞI cu diode semiconductoare. Funcţionare logică.
Observaţii:
Aşa cum s-a precizat la începutul cursului → Circuitele numerice au o dublă natură:
  Logică → Funcţionare logică → Demonstrată anterior
  Electronică → Circuitele → formate din componente electronice :
    Trebuie să asigure şi funcţionarea d.p.d.v. electronic
Funcţionare electronică => Dimensionarea corectă a circuitului.
Întotdeauna un circuit numeric se proiectează în cazul cel mai defavorabil !
  D.p.d.v. tehnic nu este posibil:
    preţul ar fi atât de mare încât → ar rezulta calculatoare foarte scumpe.
Cazul cel mai defavorabil → implică analiza componentelor din care este alcătuit.

## Slide 23
Sistemele numerice → repartizate pe tot globul pământesc (Ex. Polul Nord / Deşertul Sahara):
  realizate cu cele 6 funcţii logice :
    DA, NU, ŞI, ŞI-NU, SAU, SAU-NU.
Condiţiile de funcţionare diferă semnificativ:
  Un sistem numeric la Polul Nord lucrează la o temperatură → La Polul Sud - altă temperatură.
    Temperaturi diferite, mediu diferit, umiditate diferită, etc.
  Toate materialele semiconductoare → influenţate de temperatură :
    La temperatură mai mare electronii → influenţaţi şi echilibrează mai multe sarcini:
      creşte curentul.
    Componentele → fabricate în medii diferite (ţări diferite);
Poarta ŞI . Funcţionare electronică.

## Slide 24
Sistemele numerice care lucrează într-o zonă → diferă de altele situate în altă zonă:
  Condiţie → trebuie să comunice.
    Se analizează şi se ia în calcul situaţia cea mai defavorabilă.
Exemplu:
Poarta ŞI . Funcţionare electronică.
Toate calculatoarele utilizate în Romania lucrează în principiu la valori normale.
  Din acest motiv → circuitele au fost proiectate pentru o situaţie normală :
    Tehnologia de fabricaţie → destul de ieftină.
Însă calculatoarele aflate pe un satelit lucrează în condiţii mai vitrege :
  Ex.: la Polul Nord → temperaturi foarte joase.
  Circuitele trebuie să lucreze în condiţii extreme.
    Tehnologia de fabricaţie → mult mai scumpă → implicit calculatoarele au alt preţ.

## Slide 25
În funcţie de situaţia concretă :
  circuitele numerice → dimensionate conform cu condiţiile de funcţionare:
  Cu cât condiţiile de funcţionare → mai restrânse:
      calculatoarele → mai scumpe.
  Cu cât condiţiile de funcţionare → mai permisive:
      calculatoarele → mai ieftine.
Calculatorul → format din porţi logice → semnalul se propagă din poartă în poartă:
  construite astfel încât → una să poată comanda pe alta.
Proiectarea circuitelor logice → calculatorul să funcţioneze în cazul cel mai defavorabil!
Poarta ŞI . Funcţionare electronică.
Observație:

## Slide 26
Poarta ŞI . Funcţionare electronică.
Scenariu:
Poarta ŞI cu diode
Reprezentare simbolică
O poartă P1 cu 3 intrări A, B, C → realizează funcţia ŞI:
  trebuie să comande o Sarcină :
poartă identică sau nu
dispozitiv electronic

## Slide 27
Poarta ŞI . Funcţionare electronică.
Pentru ca poarta P1 să comande la rândul ei:
  Circuitul trebuie să furnizeze un curent de sarcină IS → dat:
    în funcţie de câte circuite se comandă.
Condiţia de funcţionare :
  Necesar să se genereze curent de sarcină IS → suficient a.î:
    o poartă să poată comanda alte “n” porţi.
Curentul de sarcină IS (de ieşire) → furnizat de:
  curentul → trece prin rezistenţa RA.

## Slide 28
Poarta ŞI . Funcţionare electronică.
Cazul cel mai defavorabil → îndeplinirea condiţiei :
IS.
Pentru analiza funcţionării electronice:
  interesează situaţia în care → minim.
Funcţionarea logică:
  → minim dacă: () → minim.
Circuitul să poată furniza → IS

## Slide 29
Poarta ŞI . Funcţionare electronică.
Cazul cel mai defavorabil → funcţionare electronică:
IS.
        IS.
Dacă circuitul → astfel dimensionat încât:
  Să fie îndeplinită condiţia (1)
    Funcţionare corectă d.p.d.v. electronic.
(1)
Observaţie:

## Slide 30
Poarta ŞI . Funcţionare electronică.
Is = curent de sarcină – cunoscut :
  sarcina → o altă poartă sau alte “n” porţi.
Elemente variabile:
  → rezistență nominală;
Toate rezistenţele faţă de valoarea nominală:
  au o toleranţă specifică → tr → ±10% ;
Ex: R = 1KΩ ±10%;
  R [900 Ω ÷1,1K Ω]
Pentru condiţii de funcţionare / proiectare mai severe → analiza tuturor factorilor ce pot influenţa:
  funcţionarea circuitului în cazul cel mai defavorabil:
    Rezistenţa RA → Toleranţa
    Tensiunea de alimentare VAA .

## Slide 31
Poarta ŞI . Funcţionare electronică.
RA= ± tr
  se poate constata la ora de laborator → notaţie rezistenţă.
Cazul cel mai defavorabil:
  Rezistenţa RA→ trebuie să aibă valori maxime în câmpul de toleranţă:
    RA= (1±tr) ;
Cu cât toleranţa → mai mică:
  cu atât preţul rezistenţei → mai mare.
Pentru a obţine o rezistenţă fixă => preţul ar fi foarte mare:
  Circuitele numerice au preţul foarte mic:
    proiectate în cazul cel mai defavorabil.
tr=0,1 pt 10% RA(din valoarea întreagă);
tr=0,2 pt 20% RA;
Observaţie:

## Slide 32
Poarta ŞI . Funcţionare electronică.
Curentul de ieşire → influenţat şi de tensiunea de alimentare VAA :
  puţin probabil ca toate circuitele să aibă aceeaşi tensiune de alimentare:
    VAA → acceptate anumite toleranţe de lucru:
    Toate tensiunile de alimentare faţă de valoarea nominală :
      au o toleranţă specifică → tu→ ±10% ;
Ex: VAA = 10V ±10%;
  [9 V ÷11V]
Elemente variabile:
  → Tensiunea de alimentare nominală

## Slide 33
Poarta ŞI . Funcţionare electronică.
Toate aceste aspecte legate de toleranţe:
  trebuie integrate în relaţia de dimensionare a rezistenţei → cazul cel mai defavorabil:
Într –o relaţie matematică nu poate fi şi „+” şi „-”
  Trebuie analizat pentru a găsi cea mai defavorabilă condiţie:
Termenul trebuie să fie cel mai mic!
≤
(1±tr) ≤
RA → valori maxime în câmpul de toleranţă (+)
VAA → valori minime în câmpul de toleranţă (-)

## Slide 34
Poarta ŞI . Funcţionare electronică.
După ce s-a terminat cu dimensionarea rezistenţei RA în situaţia în care poarta P1 comandă o sarcină oarecare:
  se trece la etapa următoare şi anume:
Circuitul analizat este simplu:
  există o singură rezistenţă RA → care trebuie dimensionată
    Dacă există mai multe rezistenţe → absolut necesar ca toate să fie dimensionate:
      ţinând cont de situaţia cea mai defavorabilă → funcţionare circuit.
Observaţie:

## Slide 35
Poarta ŞI . Funcţionare electronică.
Se consideră în continuare că poarta P1 → comandată la rândul ei de o altă poarta P2 la una din intrări:
  Celelalte intrări se presupune că sunt comandate de alte porţi
Observaţie:
În proiectare se dimensionează din aproape în aproape toate circuitele de la ieşire spre intrare:
  circuitul de la ieşire comandă întotdeauna alt circuit (ex. mufă, etc)
  Poarta P2 → trebuie dimensionată la rândul ei.
Fig.8 Poarta P2 comandă poarta P1

## Slide 36
Poarta ŞI . Funcţionare electronică.
Pentru ca P1 să funcţioneze trebuie determinat curentul de intrare (Iint) al acestei porţi :
  curent ce generează curent de sarcină (IS) pentru P2.
Curentul de intrare (Iint) → dat tot de rezistenţa RA : ( )
  Cazul cel mai defavorabil pentru funcţionare circuit:
    Curentul de intrare (Iint) → maxim () :

## Slide 37
Poarta ŞI . Funcţionare electronică.
Cazul cel mai defavorabil → curent de intrare maxim () :
  tot curentul se închide printr-o diodă:
    o diodă conduce, iar celelalte două sunt blocate:
Situaţia particulară din descrierea funcţionării logice a porţii ŞI:
  VA=VL → D1 - conduce
  VB =VC=VH → D2 , D3 - blocate
→ poate fi şi mai mare atunci când:
  Se adaugă şi curenţii reziduali (I0) din cele 2 diode blocate:
n → numărul de intrări

## Slide 38
Poarta ŞI . Funcţionare electronică.
;
- maxim când diferența de potențial e maximă (Vo=VL);
Din (2) => (3)
Cazul cel mai defavorabil → Condiţia de funcţionare corectă:
  atât d.p.d.v. logic cât si electronic

## Slide 39
Curentul rezidual Io depinde de temperatură la care lucrează dioda → creşte liniar odată cu ea:
Fig.9 Curentul rezidual funcţie de temperatură
Poarta ŞI . Funcţionare electronică.
În foile de catalog se găseşte valoarea respectivă → Io .
Cum se alege curentul maxim?
  Poarta respectivă lucrează la o anumită temperatură maximă → cunoscută:
  I0max => limita superioară la care poate lucra un circuit
    Se instalează ventilatoare de răcire pentru a funcţiona în condiţii normale de lucru.
Soluție:

## Slide 40
De interes → Cum se proiectează un circuit numeric (calculator) în funcţie de condiţiile de funcţionare?
  Apare o problemă:
    dacă se compară curentul de ieşire cu cel de intrare va rezulta că este subunitar :
  ; E – notat eficienţa
  ;
Observație:
Poarta ŞI . Funcţionare electronică.

## Slide 41
Poarta ŞI . Funcţionare electronică.
  Deoarece:
Se inlocuiesc termenii în relaţia:
Observație:
Nu este în regulă ca un curent de intrare să fie mai mic decât un curent de ieşire (anomalie) :
  De obicei cel care comandă trebuie să fie mai puternic!

## Slide 42
Fig.10 Amplificator montat pe ieşirea porţii P2
Poarta ŞI . Funcţionare electronică.
Practic, o poartă ȘI nu poate comanda o altă poartă ȘI identică cu ea:
  P2 nu poate comanda P1:
    P2 - trebuie redimensionată!
Pentru a înlătura acest dezavantaj:
  Ar mai trebui adăugat un Amplificator
  pentru a creşte curentul de ieşire:
  Soluţie: se adaugă un Tranzistor

## Slide 43
Poarta ŞI . Funcţionare electronică.
Obervaţii:
În situaţiile analizate s-a neglijat căderea de tensiune de pe diode (VD 0,6 V):
  pentru a vedea cum funcţionează d.p.d.v. logic:
Exemplu:
VL = 0V
VH = 5V
VAA = 10V
RD = 20Ω
RI = →∞ I0 = 0
VT = 0,6V
RA = 3,6 K Ω
V0= ?

## Slide 44
Poarta ŞI . Funcţionare electronică.
a) Se presupune că la toate intrările se aplică nivel logic inferior:
  VA=VB=VC=VL
    Între tensiunea VAA şi oricare dintre intrări → (VL):
      există o cădere de tensiune maximă → 10V.
  D1, D2, D3 → conducţie
Schema echivalentă → pentru cele 3 diode:
+ +

## Slide 45
Poarta ŞI . Funcţionare electronică.
a) VA=VB=VC=VL=0V
+ +
=0V
=0V
=0V
  V0 = 0,618 V
  Faţă de intrare (Vi) → La ieşire se obţine o tensiune V0 ≈ VL +VT = 0,6 V (tensiunea de prag )

## Slide 46
Poarta ŞI . Funcţionare electronică.
b) Se presupune că la toate intrările se aplică nivel logic superior:
  VA=VB=VC=VH
    Între tensiunea VAA şi oricare dintre intrări → (VH):
      există o cădere de tensiune maximă → 5V.
  D1, D2, D3 → conducţie
Schema echivalentă → pentru cele 3 diode:
+ +

## Slide 47
Poarta ŞI . Funcţionare electronică.
b) VA=VB=VC=VH=5V
+ +
=5V
=5V
=5V
  V0 = 5,680 V
  Faţă de intrare (Vi)→ La ieşire se obţine o tensiune (VH +VT ) → 0,6 V - tensiunea de prag

## Slide 48
Poarta ŞI . Funcţionare electronică.
c) Se presupune că o intrare se aplică nivel logic superior, iar la celelalte nivel logic inferior:
  D1 → blocată
Schema echivalentă → pentru cele 3 diode:
+ +
  D2, D3 → conducţie
  VA=VH
  VB=VC=VL
= 0

## Slide 49
Poarta ŞI . Funcţionare electronică.
  c) VA=VH
  VB=VC=VL
+
=0V
=0V
  V0 = 0,68 V
  Faţă de intrare (Vi) → La ieşire se obţine o tensiune V0 ≈ VL +VT → 0,6 V - tensiunea de prag

## Slide 50
Poarta ŞI . Funcţionare electronică.
d) Se presupune că la două intrări se aplică nivel logic superior, iar la una nivel logic inferior:
  D1 , D2 → blocată
Schema echivalentă → pentru cele 3 diode:
+ +
  D3 → conducţie
  VA=VB=VH
  VC=VL
= 0

## Slide 51
Poarta ŞI . Funcţionare electronică.
  d) VA=VB=VH
  VC=VL=0V
=0V
  V0 = 0,656 V
  Faţă de intrare (Vi) → La ieşire se obţine o tensiune (V0 ≈ VL +VT ) → 0,6 V - tensiunea de prag
Observaţie:
Poarta ŞI introduce o deplare de nivel spre valori pozitive aproximativ egală cu tensiunea de prag VT .

## Slide 52
Poarta ŞI . Funcţionare electronică.
Dezavantaj:
Este asigurată funcţia logică, dar:
  NU → asigurate compatibilităţi de nivel logic:
    Poarta ŞI introduce o deplare de nivel spre valori pozitive ≈ VT
  NU → asigurat un curent de ieşire mai mare:

## Slide 53
Fig.10 Amplificator montat pe ieşirea porţii P2
Poarta ŞI . Funcţionare electronică.
Practic, o poartă identică nu poate comanda o altă poartă identică cu ea:
  P2 nu poate comanda P1:
    P2 - trebuie redimensionată!
Pentru a înlătura acest dezavantaj:
  Ar mai trebui adăugat un Amplificator pentru :
    menținere compatibilitate nivele de tensiune de la ieșire → față de cele de la intrare
    mărire curent de ieșire față de cel de intrare:
  Soluţie: se adaugă un Tranzistor

## Slide 54
Este puţin probabil ca un calculator ce funcţionează la Polul Nord să aibă aceeaşi timpi de funcţionare ca şi un calculator ce funcţioneazăla Polul Sud.
Este puţin probabil ca toate calculatoarele din lume care conţin diode să aibă aceleaşi caracteristici
  Practic trebuie să se ţină cont de variaţia tensiunilor diodelor semiconductoare!
  Trebuie să se ţină cont de variaţia tensiunilor de alimentare
  Toate acestea trebuie cuprinse în relaţiile de calcul astfel încât un calculator să funcţioneze.
  Aceste variaţii se încadrează în anumite limite , numite limite de toleranţă ce au fost discutate în acest curs .
Poarta ŞI . Funcţionare electronică.
Concluzii:

## Slide 55
Poarta ŞI cu diode realizează funcţia d.p.d.v. logic, dar d.p.d.v electronic nu îndeplineşte condiţia de funcţionare:
  Poarta ŞI trebuie conectată cu un amplificator (cel puţin un tranzistor)!
Fig.7 Poarta ŞI
Poarta ŞI . Funcţionare electronică.
Concluzii:

## Slide 56
Parametrii dinamici sunt influenţaţi în mod hotărâtor de aşa numita capacitate parazită Cp :
  formată din capacitatea de ieşire a porţii ŞI → construită din diode .
Fig.11 Poarta ŞI cu capacitate parazită pe ieşire
Capacitatea se comportă întotdeauna cel mai bine dacă:
  plasată la ieşirea unui circuit.
Orice circuit are o capacitate de ieşire:
  orice circuit are un comportament capacitiv.
Observații:
Poarta ȘI – Parametrii dinamici

## Slide 57
Fig.12 Conexiune porţi/ Capacităţi parazite
Toate capacităţile distribuite → plasate pe ieşirea porţilor:
  deoarece au efectul cel mai defavorabil => capacitatea parazită sub forma:
    Cp = Ce + Σ Ci + Cfir
Poarta ȘI – Parametrii dinamici
Capacitatea de fir:
  direct proporțională cu lungimea firului
  invers proporțională cu distanța față de masă.
Capacitatea → determinată de suprafaţa joncţiunii:
  dispozitive mai mici cu capacităţi mai mici.

## Slide 58
Fig.6 Poarta ŞI - cu capacitate parazită pe ieşire
Poarta ȘI – Parametrii dinamici
Scenariu:
Se presupune ca la intrarea unui circuit Poartă ŞI cu diode:
  Se aplică la intrare un semnal impuls cu parametrii:
    Ti → durata impuls
    T → durata de repetiţie
    U → amplitudine

## Slide 59
Fig.13 Timpii de tranziţie pentru poarta ŞI/ SAU
Poarta ȘI – Parametrii dinamici
Observații:
Care este de fapt rolul capacităţii parazite ?
Prezenţa capacităţii determină ca:
  tensiunea de la ieşire să prezinte un semnal de timp exponenţial:
    datorat timpului necesar încărcării şi descărcării capacităţii :
Timp de ridicare → tr
Timp de coborîre → tc

## Slide 60
Poarta ȘI – Parametrii dinamici
Observații:
tr → capacitatea se încarcă cu un curent furnizat→ RA
  RA → relativ mare (3,6kΩ)
  →mic
    tr → mare
tc → capacitatea se descarcă prin diode :
  printr-un curent ID furnizat de rezistenţa diodelor → RD
  RD → mică (20 Ω)
  →mare
    tc→ mic
Cazul cel mai defavorabil:
  cel puţin o diodă trebuie să conducă:
    RD → rezistenţa diodei.

## Slide 61
Poarta ȘI – Parametrii dinamici
t = R
  tînc = tr =RA Cp
  tdesc = tc = RD Cp
tr >> tc
Din calcule va rezulta:
  timpul de încărcare a capacităţii parazite (tînc) →foarte mare
  timpul de descărcare (tdesc) → relativ mic:
    depind de cele două constante de timp.

## Slide 62
Vă mulțumesc pentru atenție!
Daniela Stănescu